## Slide 1
Генеральная схема санитарной очистки города Когалыма

## Slide 2
Генеральная схема очистки разрабатывается в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Госстроя России № 152 от 21.08.2003г., утвердившим «Методические рекомендации о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации» и СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

## Slide 3
Улучшение санитарного состояния территории города;
  совершенствование нормативной базы, в сфере обращения с отходами;
  разработка мероприятий по обеспечению соответствия мест сбора ТБО утвержденным требованиям;
  разработка мероприятий по предотвращению
  образования несанкционированных свалок;
  разработка мероприятий по повышению уровня культуры жителей города в сфере обращения с ТБО;
  определение капиталовложений на реализацию мероприятий.
Задачи комплексного проекта
ЦЕЛИ ПРОЕКТА

## Slide 4: СТРУКТУРА РАБОТЫ
1. Существующее состояние города Когалыма и развитие его на перспективу.
3. Расчетные объемы образования и качественные показатели ТБО.
4. Экономическое обоснование организации селективного сбора.
5. Выбор и обоснование организации оптимальной системы обращения с отходами.
6. Выбор оптимальных методов обезвреживания ТБО.
7. Расчет затрат на организацию системы санитарной очистки города Когалыма.
2. Сведения об объектах действующей системы обращения с отходами.

## Slide 5
ГРАНИЦЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОГАЛЫМ

## Slide 6: ЭТАПЫ создания комплексной системы обращения с отходами
  разработка и утверждение муниципальных документов, регламентирующих обращения с отходами;
  приведение в соответствие утвержденным требованиям мест сбора ТБО;
  обеспечения 100% централизованной собираемости отходов (предотвращение образования несанкционированных свалок;
  разработка и внедрение муниципальной программы по повышению уровня культуры жителей города в сфере обращения с ТБО;
  определение капиталовложений на реализацию мероприятий.

## Slide 7: СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ, В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ
Обращение с отходами в городе Когалыме регламентируется следующими муниципальными документами:
Правила благоустройства территории населенных пунктов, регламентирующие общеобязательные требования к осуществлению благоустройства и санитарного содержания территории , постановление Администрации города Когалыма от 28.04.2012 №1016)
Положение о порядке организации сбора, вывоза, утилизации твердых бытовых и промышленных отходов на территории г. Когалыма
утверждённым постановлением Главы города Когалыма от 29.12.2007 №2668
В системе обращения с отходами в городе Когалым отсутствуют следующие нормативные документы
. Порядок обращения с различными категориями отходов производства и потребления;
Муниципальные нормы накопления твердых бытовых (ТБО) и крупногабаритных отходов (КГО)
Муниципальная целевая программа по управлению системы обращения с отходами

## Slide 8: СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ, В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ
В основе взаимодействия органов местного самоуправления и частного предпринимательства лежат финансово-организационные механизмы, базовыми принципами которых являются:
1. Загрязнитель платит - повышение собираемости платежей.
2. Ответственность органов местного самоуправления за сбор, вывоз, утилизацию переработку и обезвреживание коммунальных отходов- муниципальный контроль за деятельностью специализированных предприятий
Создание условий для привлечения инвестиций в сферу санитарной очистки и обращения с отходами - обеспечить предоставление налоговых и других льгот инвесторам, земельных участков на льготных условиях, обеспечить муниципальный заказ на продукцию, подготовки инвестиционных проектов и площадок, шире использовать меры административной ответственности
Инструментом реализации законодательно закрепленных полномочий органов местного самоуправления в сфере санитарной очистки и обращения с отходами является муниципальная целевая программа по управлению системой обращения с отходами

## Slide 9: СУЩЕСТВУЮЩАЯ СИСТЕМА СБОРА И ВЫВОЗА БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
Система обращения с ТБО в городе Когалыме сводится к плановой регулярной уборке по системе несменяемых контейнеров
Проведенная инвентаризация контейнерных площадок жилого сектора
Всего 148, из них:
5 площадок не соответствует требованиям СанПиН;
13 контейнерных площадок не оборудованы
Число установленных мусоросборников определено управляющими компаниями, организациями, предприятиями

## Slide 10: ЭТАПЫ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЦИКЛА ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ
образование (жилищный сектор, предприятия,);
сбор и/или накопление ТБО на специальных площадках;
сбор и вывоз отходов с территорий домовладений и организаций;
размещение на санкционированной свалке город Когалым.
В системе обращения с отходами в городе Когалым отсутствуют следующие технологические циклы:
сбор и/или накопление КГО на специальных площадках;
сбор и/или накопление ТБО на отдельно-стоящих объектах;
мероприятия по извлечению вторичных материальных ресурсов;
мероприятия по извлечению из общей массы опасных отходов (2-3 класс опасности);
обезвреживание на комплексном полигоне ТБО .

## Slide 11
Красным выделены участки схемы движения ТБО, не соответствующие нормативным требованиям

## Slide 12: ОБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ
Благоустроенный жилой сектор
Неблагоустроенный жилой сектор
Садовые товарищества (27 СОНТ)
Гаражно -строительные кооперативы (52 ГСК)
Административно–деловые объекты инфраструктуры
Культурно -досуговые объекты инфраструктуры
Торговые объекты инфраструктуры
Промышленные зоны и предприятия

## Slide 13: МЕСТА НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ
Места захламления
Неблагоустроенный жилой сектор
Гаражно -строительные кооперативы (52 ГСК)
Промышленные зоны
Несанкционированные сезонные свалки
Рекреационные зоны
Садовые товарищества (27 СОНТ)

## Slide 14: МЕСТА НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ
Места захламления

## Slide 15: МЕСТА НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ

## Slide 16
Причины образования стихийных свалок

## Slide 17
СТИХИЙНЫЕ СВАЛКИ И МЕСТА ЗАХЛАМЛЕНИЯ

## Slide 18
На территории города Когалым размещено 27 СОНТ, в которых зарегистрировано 2737 участков и площадь составляет более
350 гектар
«Нефтяник», «Дорожник», «Строитель» располагается на границе с жилой застройкой
Территория площадок сильно захламлена бытовыми крупногабаритными, строительными и сельскохозяйственными отходами.
Для данных СОНТ должны использоваться нормы накопления ТБО и КГО на 1 постоянно проживающего жителя в год для неблагоустроенного сектора

## Slide 19
На территории города Когалым размещено 52 (ГСК), в которых зарегистрировано более 7 тысяч машиномест.
сегодня
На территории ГСК отсутствуют оборудованные мусоросборные площадки, встречается металлолом, крупногабаритные отходы, отходы РТИ, магазинная тара, промасленная ветошь и строительные отходы
необходимо
Вывоз отходов из ГСК по мере накопления, опасные отходы собираются отдельно
п2.2.5. Правила благоустройства Собственники, арендаторы зданий, строений, сооружений и (или) уполномоченные ими лица осуществляют содержание территории в пределах границ земельного участка,….

## Slide 20
Виды бункеров-накопителей
Вывоз крупногабаритных отходов, ГСК, СОНТ, поселок Ортъягун, сезонные объекты рекреации
Не требуют специальной площадки
Используются для различных грузов

## Slide 21
Стандартные металлические контейнеры
Контейнерные площадки
Удобны в использовании
Мусор изолирован
Вандалоустойчивые
Закрыты от ветра и снега
ВИДЫ ОБОРУДОВАНИЯ МУСОРОСБОРНЫХ (КОНТЕЙНЕРНЫХ)ПЛОЩАДОК
Необходимо выделенное место под размещение КГО

## Slide 22
Места размещения бункеров
Расположение на месте регулярных стихийных свалок, сезонных стихийных свалок

## Slide 23: ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ для организации муниципальной комплЕКСНОЙ системы обращения с отходами

## Slide 24
Численность жителей
Количество объектов инфраструктуры
Расчетные объемы образования ТБО и КГО
Количество необходимого оборудования и спецтехники
Характеристики комплексного объекта по обезвреживанию отходов
Капиталовложения на реализацию мероприятий
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ для организации комплЕКСНОЙ системы обращения ТБО

## Slide 25
 | На текущий момент (2012 г.) | На первую очередь (2017г.) | 2022* г | 2027* г.
Правый берег | 45022 | 45022 | 46694 | 46694
Левый берег | 14454 | 16128 | 16406 | 16406
ИТОГО по г. Когалым | 59473 | 61240 | 63100 | 63100
ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА КОГАЛЫМА

## Slide 26: ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ для организации комплЕКСНОЙ системы обращения ТБО
Нормы накопления отходов, разработанные в 2012 году составляют:
1,65 м3/год – для многоэтажной жилой застройки города Когалым;
2,05 м3/год - для малоэтажной жилой застройки и индивидуального жилого сектора города Когалым;
Норма накопления КГО составляет 14% от объема ТБО населения

## Slide 27: ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ для организации комплЕКСНОЙ системы обращения ТБО
РАСЧЕТНЫЕ ОБЪЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ НА 2012 ГОД:
ТБО жилищный фонд - 103910,8 м3/год, 284,7 м3/сутки;
КГО жилищный фонд - 14547,5 м3/год, 278 м3/неделю;
ТБО от объектов инфраструктуры - 49963,1 м3/год;
ТБО, образуемых на территории СОНТ - 4 105.5 м3/год;
ТБО, образуемых на территории ГСК - 1 154,1 м3/год
ИТОГО 168 ТЫС. М3/ГОД

## Slide 28: Итоговые объемы образования ТБО в МО г. Когалым
Наименование | Ед. изм | Объем образования ТБО, м3/год |  |  | 
 |  | 2012 г | 2017 г. | 2022 г. | 2027
Жилой сектор | м3/год | 103910.8 | 112756,8 | 117523,8 | 123518,2
КГО жилой сектор | м3/год | 14547,5 | 15754.,0 | 16453,3 | 17292,5
Объекты инфраструктуры | м3/год | 44 703,5 | 47 339,0 | 54 336.2 | 56 786.4
СОНТ | м3/год | 4 105.5 | 4 310.8 | 4 967.7 | 5 193.5
ГСК | м3/год | 1 154,1 | 1 211,8 | 1 396.4 | 1 459.9
ИТОГО ТБО | м3/год | 168422 | 181372 | 194676 | 204250
ИТОГО ТБО | тонн/год | 20220 | 21770 | 23360 | 24520
Медицинские отходы, | тонн/год | 542 | 580 | 620 | 664
Смет | тонн/год | 4941 | 4941 | 4941 | 4941
ИТОГО Вывоз на полигон | тонн/год | 25703 | 27290 | 28920 | 30125
Опасные отходы 1-3 кл. | тонн/год | 2400 | 2568 | 2748 | 2940
плотность ТБО – 120 кг/куб. м.

## Slide 29: Расчетное количество контейнеров (объёмом 0,75 м3) для сбора ТБО от населения при ежедневном вывозе
№ п/п | Наименование микрорайона г. Когалым | Количество контейнеров, шт. |  |  | 
 |  | Текущий период 2012г. | Первая очередь 2017 г. | Расчетный срок 2022 г. | 2027 г.
1 | 1 микрорайон | 72 | 75 | 428 | 449
2 | 2 микрорайон | 44 | 47 |  | 
3 | 3 микрорайон | 32 | 35 |  | 
4 | 4 микрорайон | 71 | 74 |  | 
5 | 5 микрорайон | 35 | 37 |  | 
6 | 7 микрорайон | 53 | 55 |  | 
7 | 10 микрорайон | 39 | 40 |  | 
8 | 13 микрорайон | 33 | 36 |  | 
9 | П. Пионерный | 73 | 95 | 188 | 196
10 | Левобережье | 79 | 82 |  | 
 | ИТОГО | 531 | 576 | 616 | 645

## Slide 30: Расчетное количество контейнеров (объёмом 1,1 м3) для сбора ТБО от населения при ежедневном вывозе
№ п/п | Наименование микрорайона г. Когалым | Количество контейнеров, шт. |  |  | 
 |  | Текущий период 2012г. | Первая очередь 2017 г. | Расчетный срок 2022 г. | 2027 г.
1 | 1 микрорайон | 49 | 52 | 292 | 306
2 | 2 микрорайон | 30 | 32 |  | 
3 | 3 микрорайон | 22 | 24 |  | 
4 | 4 микрорайон | 49 | 51 |  | 
5 | 5 микрорайон | 24 | 25 |  | 
6 | 7 микрорайон | 37 | 39 |  | 
7 | 10 микрорайон | 27 | 28 |  | 
8 | 13 микрорайон | 24 | 25 |  | 
9 | П. Пионерный | 50 | 65 | 130 | 135
10 | Левобережье | 53 | 57 |  | 
 | ИТОГО | 365 | 398 | 422 | 441

## Slide 31: Расчетное количество контейнеров (объёмом 0,75 м3) для сбора ТБОот объектов инфраструктуры при ежедневном вывозе
Количество контейнеров, шт. |  |  | 
Текущий период 2012г. | Первая очередь 2017 г. | Расчетный срок 2022 г. | 2027 г.
252 | 266 | 306 | 319
Расчетное количество контейнеров (объёмом 1,1 м3) для сбора ТБО от объектов инфраструктуры при ежедневном вывозе
Количество контейнеров, шт. |  |  | 
Текущий период 2012г. | Первая очередь 2017 г. | Расчетный срок 2022 г. | 2027 г.
172 | 181 | 208 | 218

## Slide 32: Расчет количества бункеров объемом 8 м3 для сбора ТБО и КГО
Объект | Количество бункеров
Ортъягун | 3
ГСК | 3
СОНТ «Нефтяник», «Дорожник», «Строитель» | 6
Зона отдыха, озеро в северной промзоне | 1
Зона отдыха, лодочный кооператив «Рыбак», «Нептун» | 2

## Slide 33: Расчет количества контейнеров объёмом 0,75 м3 при ежедневном (графа 3) и комбинированном (графа 5) графике вывоза ТБО
№ п/п | Наименование микрорайона г. Когалым | Расчетное количество контейнеров при ежедневном вывозе, шт 2012г | Фактический график вывоза | Расчетное количество контейнеров при комбинированном графике , шт 2012г | Фактическое количество контейнеров, шт | Недостающее количество контейнеров, шт
1 | 1 микрорайон | 72 | 2 раза в день | 36 | 39 | достаточно
2 | 2 микрорайон | 44 |  | 22 | 22 | достаточно
3 | 3 микрорайон | 32 |  | 16 | 18 | достаточно
4 | 4 микрорайон | 71 |  | 36 | 39 | достаточно
5 | 5 микрорайон | 35 |  | 18 | 27+13 | достаточно
6 | 7 микрорайон | 53 |  | 27 | 18 | 9
7 | 10 микрорайон | 39 |  | 20 | 24 | достаточно
8 | 13 микрорайон | 33 |  | 17 | 15 | 2
9 | П. Пионерный | 73 | 1 раз в день | 73 | 186 | достаточно
10 | Левобережье | 79 |  | 79 |  | 
 | ИТОГО | 531 |  | 344 | 401 | 
Комбинированная система: правобережная часть города – вывоз 2 раз/сутки, левобережная часть- вывоз 1 раз/ сутки.

## Slide 34: Расчет количества контейнерных площадок при ежедневном и комбинированном графике Комбинированная система: правобережная часть города – вывоз 2 раз/сутки, левобережная часть- вывоз 1 раз/ сутки.
№ п/п | Наименование микрорайона г. Когалым | Расчетное количество контейнерных площадок при ежедневном вывозе, шт 2012г | Фактический график вывоза | Расчетное количество контейнерных площадок при комбинированном графике, шт 2012г | Фактическое количество контейнерных площадок, шт | Недостающее количество контейнерных площадок, шт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 1 микрорайон | 24 | 2 раза в день | 12 | 13 | достаточно
2 | 2 микрорайон | 15 |  | 6 | 11 | достаточно
3 | 3 микрорайон | 11 |  | 6 | 6 | достаточно
4 | 4 микрорайон | 24 |  | 12 | 13 | достаточно
5 | 5 микрорайон | 12 |  | 6 | 9 | достаточно
6 | 7 микрорайон | 18 |  | 9 | 6 | 3
7 | 10 микрорайон | 13 |  | 7 | 8 | достаточно
8 | 13 микрорайон | 11 |  | 6 | 5 | 1
9 | П. Пионерный | 25 | 1 раз в день | 25 | 68 | достаточно
10 | Левобережье | 27 |  | 27 |  | 
 | ИТОГО | 169 |  | 116 |  | 4

## Slide 35: РАСЧЕТНОЕ КОЛИЧЕСТВО МУСОРОВОЗОВ
Рекомендуется приобретение Мусоровозов КО-427 с задней загрузкой для транспортировки отходов, с использованием евроконтейнеров

## Slide 36: МУСОРОВОЗЫ КО-427 — ЭТО:
современный дизайн и технические характеристики на уровне мировых стандартов;
высокая степень уплотнения мусора (до 6), спецоборудование повышенной прочности;
работа прессующего механизма в автоматическом, полуавтоматическом и ручном режимах;
механизированная и ручная загрузка приемного бункера;
универсальный захват - опрокидыватель для контейнеров объемом от 0,12 м³ до 1,1 м³, а также портальный опрокидыватель для контейнеров объемом до 8,0 м³;
безопасная работа в зоне загрузки мусора;
высококачественная импортная гидравлика, обеспечивающая надежную и плавную работу механизмов мусоровоза;
качественное защищающее металлоконструкции от коррозии;
металлорукава высокого давления, европейский стандарт DIN.
Количество мусоровозов, шт. |  |  | 
Текущий период 2012г. | Первая очередь 2017 г. | Расчетный срок 2022 г. | 2027 год
6 | 7 | 7 | 8
Расчетное количество мусоровозов

## Slide 37: МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ ТБО ЖИЛОГО СЕКТОРА ГОРОДА КОГАЛЫМА
Фракции отходов | % от состава по массе (на основании фактических замеров)
Органические отходы | 45
Стекло | 11
Полимеры | 5,3
Бумага-картон | 13
Металлы | 5,1
Древесина | 1,5
Упаковка смешанного состава | 6,7
Прочее | 12,4
Всего | 100
Селективный сбор отходов

## Slide 38: Проценты извлечения вторичного сырья
Компонент ТБО | Содержание в ТБО населения компонентов, % мас. ФАКТ.%. | Процент отбора населением при внедрении раздельного сбора, (% от гр 2) | Отсортиро-ванная фракция, % (гр 2 * гр 3) | Содержание, % масс |  | Процент отбора разных фракций при сортировке, на сортировочной линии % | Всего отбирается при сортировке из | 
 |  |  |  | % в отсортированной фракции , (∑ графы 4 =100%, % масс. | в отходах инфраструктуры % масс. |  | общей массы ТБО населения, % (гр 2 * гр 3)* гр 7 | общей массы ТБО инфраструктуры, %
гр1 | гр 2 | гр 3 | гр 4 | гр 5 | гр 6 | гр 7 | гр 8 | гр 9
Огранические отходы | 45 | - | - |  | 9,56 |  | 0,0 | -
Стекло | 11 | 90* | 9,9 | 37,2 | 0,62 | 80 | 7,9 | 0,5
Полимеры | 5,3 | 53,2** | 2,8 | 10,8 | 2,57 | 65 | 1,8 | 1,7
Бумага, картон | 13 | 50,1** | 6,5 | 24,2 | 86,84 | 75 | 4,9 | 65,1
Металлы | 5,1 | 80* | 4,1 | 15,1 | 0,07 | 90 | 3,7 | 0,1
Дерево | 1,5 | 10** | - | - | 0,27 |  | - | -
Упаковка смешанного состава | 6,7 | 50* | 3,35 | 12,7 | 0,00 | 65 | 2,2 | -
прочее | 12,4 | 10* | - | - | 0,00 |  | 0,0 | 0,0
Всего | 100,00 |  | 26,65 | 100,0 | 100,00 |  | 20,5 | 67,4
Отходы поделены на компоненты, с учетом их возможного разделения на этапе сбора, перспективы переработки (или использования)
- стекло, полимеры, бумага и картон, металл..

## Slide 39
Общая схема извлечения ВМР для городов ХМАО
(схема обращения с отходами в ХМАО-Югре до 2020 года)
с использованием сортировочной линии
СЕЛЕКТИВНЫЙ СБОР ОТХОДОВ

## Slide 40
СЕЛЕКТИВНЫЙ СБОР ОТХОДОВ
Сравнительные показатели эффективности сбора ВМР разными методами
Мобильные приемные пункты ВМР (Генеральная схема очистки территории) |  |  |  |  |  | 
Наименование показателей результатов | Единицы измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2017 год | 2027 год
Доля твёрдых бытовых отходов, использованных в качестве вторичного сырья (нарастающим итогом) | % от массы образующихся твёрдых бытовых отходов | 3% (картон ) | 5-10% | 5-15% | 29% | 30 - 80%
Сортировочная линия |  |  |  |  |  | 
Наименование показателей результатов | Единицы измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2017 год | 2027 год
Доля твёрдых бытовых отходов, использованных в качестве вторичного сырья (нарастающим итогом) | % от массы образующихся твёрдых бытовых отходов |  |  | 8%* | 12%* | 15%*
* Среднестатистические показатели действующих сортировочных линий в РФ |  |  |  |  |  | 
Целевая программа «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Ханты–Мансийском автономном округе – Югре на 2012–2015 годы и на период до 2020 года» |  |  |  |  |  | 
Наименование показателей результатов | Единицы измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2020 год
Доля твёрдых бытовых отходов, использованных в качестве вторичного сырья (нарастающим итогом) | % от массы образующихся твёрдых бытовых отходов | 0 | 2,5 | 5 | 7 | 10

## Slide 41
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ВТОРИЧНЫХ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
СБОР ВМР ПРИЕМНЫМИ МОБИЛЬНЫМ ПУНКТАМИ

## Slide 42
МАКУЛАТУРА
Технологии переработки ВМР
Предложение по переработке ВМР для города Когалыма
Производство теплоизоляционных материалов (эковаты)
Цена мини-завода – 3500,0 тыс. руб
Производство волокнистых плит
Цена установки – 8000,0 тыс. руб
Производство бугорчатых прокладок для яиц, стаканчиков, прокладок для овощей и фруктов
Цена установки– 4000,0 тыс. руб
Производство полимерно-бумажных плит
Цена установки– 2000,0 тыс. руб.
Производство санитарно-гигиенической продукции (туалетной бумаги и салфеток)
Цена мини-завода (с монтажом оборудования) – от 950,0 тыс. руб;
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕРАБОТКИ ВМР

## Slide 43
ОТХОДЫ ПОЛИМЕРОВ
Технологии переработки ВМР
Предложение по переработке ВМР города Когалыма
Переработка ПЭТ:
пластиковые бутылки заново.
Переработка ПВД:
упаковочные материалы, медицинские изделия, тары
Переработка ПВХ: литьё
Производство полимерно-песчаной черепицы и тротуарной плитки
Технология не предполагает очистку и глубокую сортировку сырья. Требуется песок.
Переработка ПНД: измельчение
Переработка ПП: литьё
Гранулы полипропилена (ПП): мебель, посуда, упаковка
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕРАБОТКИ ВМР

## Slide 44
СТЕКЛО
Технологии переработки ВМР
Технология переработки стекла
на территории экономически нецелесообразна (большие энергозатраты)
Рекомендуется сбор и накопление стекла на специальной площадке, как инертного материала и переработки в перспективе
АЛЮМИНИЕВЫЕ БАНКИ
Алюминиевая банка может быть переработана много раз без потери качества
Предлагается сбор алюминиевых банок и транспортировка их предприятию-переработчику
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕРАБОТКИ ВМР НА ТЕРРИТОРИИ

## Slide 45
Мобильный пункт приема опасных отходов от населения на базе спец-автомобиля
ОБРАЗЕЦ ПЛАКАТА | 

## Slide 46
Примеры опасных отходов населения, принимаемых «Экомобилем»
отработанные "энергосберегающие" ламп | градусники
бытовые ртутьсодержащие приборы (термометры, тонометры и т.п.) | негодные химические препараты бытового назначения
пришедшие в негодность медицинские препараты (таблетки, ампулы) | батарейки
отработанные аккумуляторы | 

## Slide 48
Шредер-измельчитель
Предназначены для измельчения крупногабаритных и толстостенных отходов (полимеры, дерево, металл), для утилизации деревянной упаковки с металлическими включениями (гвозди,болты), паллет, старой мебели; для измельчения объёмных полимерных отходов (бочки, короба, ящики, плёнка).

## Slide 49
Шредер-измельчитель древесных отходов
Для загрузки в шредер крупногабаритных отходов на полигоне ТБО необходимо иметь индустриальный погрузчик
Индустриальный погрузчик
ЕК-18-48

## Slide 50
Места размещения полигона ТБО,
Свалки ТБО,
снегосвалки

## Slide 51: Параметры полигона ТБО г. Когалым до 2032 года (расчетные, ГСО)
Проектируемая вместимость полигона ТБО г. Когалым до 2032 года | 670290 м3
Площадь участка складирования отходов | 10,04 га
Высота складирования | 20 метров
Общая площадь полигона | 11,05 га

## Slide 52: Графики заполняемости полигона ТБО города Когалым по 3 моделям эксплуатации:
1 МОДЕЛЬ На полигон ТБО города Когалыма с 2014 по 2032 год будет вывезено и размещено 513 тысяч тонн отходов.
Расчет произведен с учетом исходной плотности ТБО 0,118 тонн в метре кубическом, плотность смета 1,100 тонн в метре кубическом, плотность КГО, с учетом строительных отходов, 0,210 тонн в метре кубическом.
2 МОДЕЛЬ На полигон ТБО города Когалыма с 2014 по 2032 год, с учетом организации отбора ВМР на уровне 33% к 2017 году, будет вывезено и размещено 343 тыс. тонн отходов.
Потенциал полигона ТБО увеличится соответственно на 8 лет.
3 МОДЕЛЬ На полигон ТБО города Когалым с 2014 по 2032 год, с учетом организации отбора ВМР на уровне 3-16% к 2032 году будет вывезено и размещено 461 тыс. тонн отходов.
Потенциал полигона ТБО увеличится соответственно на 2 года.

## Slide 53: МОДЕЛЬ 1
Рисунок 25 Количество отходов, образованных в городе Когалым, подлежащих размещению на полигоне ТБО до 2032 года

## Slide 54: МОДЕЛЬ 2
Рис. 26 Количество отходов, образованных в городе Когалым и подлежащих размещению на полигоне ТБО, с учетом максимального отбора ВМР 33%

## Slide 55: МОДЕЛЬ 3
Количество отходов, образованных в городе Когалым и подлежащих размещению на полигоне ТБО, с учетом организации минимального отбора

## Slide 56: для проведения механизированной уборки на территории города Когалым
Необходимое количество техники, шт. |  |  |  |  | 
 | Комбиниро-ванная машина | Авто- грейдер | Погрузчик | Роторный снего-очиститель | Грузовая машина
 | 25 | 3 | 11 | 7 | 22

## Slide 57: Целевые индикаторы оценки эффективности совершенствования системы обращения с отходами на территории города Когалым
Целевой индикатор | Единица измерения | Год достижения |  | 
 |  | 2012 | 2017 | 2022
Доля твердых бытовых отходов, размещаемых на объектах захоронения отходов, отвечающих нормативным требованиям | % от массы образующихся твердых бытовых отходов |  | 100 | 100
Доля отбираемого вторичного сырья | % от массы образующихся твердых бытовых отходов | 1 | 8 | 12
Доля населения, участвующего в раздельном сборе отходов | % от общей численности населения | 0 | 36 (скуо хмао) | 68 (скуо хмао)
Доля отходов, попадающих на стихийные свалки (ГСК, СОНТ, зоны рекреации) | % от массы образующихся твердых бытовых отходов | 1,7 | 0 | 0

## Slide 58
№ п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Стоимость единицы, Тыс. руб. | Затраты на реализацию программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 1 очередь |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 очередь | 
 |  |  |  | 2013 г. |  | 2014 г. |  | 2015 г. |  | 2016 г. |  | Всего на 2016 г. |  | 2017–2022 годы | 
1 | Совершенствование нормативно-правовой базы в области обращения с отходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.1 | Корректировка целевой муниципальной программы в области обращения с отходами на период до 2022 года | муниципальный бюджет | в соответствии с ПСД | + |  | + |  | + |  | + |  |  |  |  | 
1.2 | Утвердить «Порядок обращения с отходами на территории города Когалым, образующимися в жилом секторе и на объектах инфраструктуры», по видам; | муниципальный бюджет | - | 1 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.3 | Разработка порядка внедрения и организации селективного сбора отходов | муниципальный бюджет, |  | 1 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | ИТОГО по разделу 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | Проектно–изыскательские работы в области обращения с отходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ

## Slide 59
2.1 | Корректировка проектной документации на строительство комплексного полигона ТБО г. Когалым | муниципальный бюджет, внебюджетные источники |  | 1 | в соответствии с ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.2 | Разработка проектной документации на рекультивацию санкционированной свалки г. Когалым | муниципальный бюджет, внебюджетные источники |  | 1 | в соответствии с ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | ИТОГО по разделу 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 | Рекультивация земель, подвергшихся загрязнению отходами производства и потребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3.1 | Рекультивация санкционированной свалки бытовых отходов г. Когалым | бюджет автономного округа95% от суммы ПСД | 5000,0 | + | 2500,0 | + | 2500.0 |  |  |  |  | 1 | 5000,0 | 
 |  | муниципальный бюджет 5% от суммы ПСД |  |  | 125,0 |  | 125,0 |  |  |  |  |  | 250,0 | 
 | ИТОГО по разделу 3 |  |  |  | 2625 |  | 2625 |  |  |  |  |  | 5250,0 | 
4 | Внедрение современных технологий, оборудования и спецтехники в сфере обращения с отходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 60
4.1 | Приобретение специализированной техники и оборудования по сбору и транспортировке ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4.1.1 | Приобретение евроконтейнеров, объемом 1.1 м3, | муниципальный бюджет | 18,0 | 100 | 1800,0 | 100 | 1800,0 | 100 | 1800,0 | 98 | 1764,0 | 398 | 7164,0 |  | 
4.1.2 | Приобретение бункеров для накопления , объемом 8 м3 отходов | муниципальный бюджет | 20,0 | 4 | 80,0 | 4 | 80,0 | 4 | 80,0 | 3 | 60,0 | 15 | 300,0 |  | 
4.1.3 | Обустройство площадок для сбора КГО в жилом секторе, совмещенных с контейнерными площадками | муниципальный бюджет | 19,0 | 196 | 3724,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4.1.4 | Обустройство бункерных площадок для сбора ТБО на объектах рекреации | муниципальный бюджет | 19,0 | 3 | 57,0 |  |  |  |  |  |  | 3 | 57,0 |  | 
4.1.5 | Обустройство контейнерных площадок под евроконтейнеры для сбора ТБО в жилом секторе (3 контейнера на площадке) | муниципальный бюджет | 38,0 | 25 | 950,0 | 25 | 950,0 | 25 | 950,0 | 23 | 874,0 | 98 | 3724,0 |  | 
4.1.6 | Обустройство контейнерных площадок под евроконтейнеры для сбора ТБО в жилом секторе (2 контейнера на площадке) | муниципальный бюджет | 33,0 | 25 | 825,0 | 25 | 825,0 | 25 | 825,0 | 23 | 759,0 | 98 | 3234,0 |  | 

## Slide 61
4.1.7 | Приобретение мусоровозов с задней загрузкой КО-427 на шасси МАЗ 5337А2-348 | муниципальный бюджет | 3200,0 |  | 2 | 6400,0 | 2 | 6400,0 | 2 | 6400,0 | 1 | 3200,0 | 7 | 22400,0 |  | 
4.1.8 | Приобретение самосвала - бункеровоза МАЗ-452022 | муниципальный бюджет | 1400,0 |  | 1 | 1400,0 | 1 | 1400,0 |  |  |  |  | 2 | 2800,0 |  | 
 | ИТОГО по разделу 4.1 |  |  |  |  | 15236,0 |  | 1145,0 |  | 10055,0 |  | 6657,0 |  | 43403,0 |  | 
4.2 | Приобретение спецтехники для механизированной уборки территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4.2.1 | Приобретение комбинированных машин МДК-4333 | муниципальный бюджет | 1500,0 | 7 |  | 10500,0 | 6 | 9000,0 | 6 | 9000,0 | 6 | 9000,0 | 25 | 37500,0 |  | 
4.2.2 | Приобретение автогрейдера ДЗ-98 | муниципальный бюджет | 5800,0 |  |  |  |  |  | 1 | 5800,0 | 1 | 5800,0 | 2 | 11600,0 |  | 
4.2.3 | Приобретение автогрейдера ГС-14.02 | муниципальный бюджет | 3380,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 3380,0 | 1 | 3380,0 |  | 
4.2.4 | Приобретения снегоочистителя фрезерно-роторный на базе К-701 | муниципальный бюджет | 2000,0 | 2 |  | 4000,0 | 2 | 4000,0 | 2 | 4000,0 | 1 | 2000,0 | 7 | 14000,0 |  | 
4.2.5 | Приобретение универсального погрузчика МКСМ-800 | муниципальный бюджет | 1700,0 | 3 |  | 5100,0 | 3 | 5100,0 | 3 | 5100,0 | 2 | 3400,0 | 11 | 18700,0 |  | 

## Slide 62
4.2.6 | Приобретение самосвала МАЗ-5551А2-323 | муниципальный бюджет | 1300,0 | 6 | 7800,0 | 6 | 7800,0 | 6 | 7800,0 | 4 | 5200,0 | 22 | 28600,0 |  | 
 | ИТОГО по разделу 4.2 |  |  |  | 27400,0 |  | 25900,0 |  | 31700 |  | 28780,0 |  | 113780,0 |  | 
5 | Захоронение, обезвреживание , утилизация ТБО и КГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5.1 | Строительство комплексного полигона ТБО для размещения твёрдых бытовых отходов | бюджет автономного округа90% от суммы ПСД | в соответствии с ПСД | 1 | 10 783,1 |  |  |  |  |  |  |  | 10 783,1 |  | 
 |  | муниципальный бюджет10% от суммы ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Приобретение измельчителя (шредер) для крупногабаритных отходов и отходов автотранспорта | муниципальный бюджет/ внебюджетные источники | 15000 | 1 | 15000,0 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1500,0 |  | 
 | Приобретение погрузчика для шредера | муниципальный бюджет/ внебюджетные источники | 12000 | 1 | 12000,0 |  |  |  |  |  |  | 1 | 12000,0 |  | 

## Slide 63
5.2 | Строительство сортировочной станции | внебюджетные источники |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 1 | в соответствии с ПСД
 | Приобретение катка - уплотнителя РЭМ-25 | муниципальный бюджет/ внебюджетные источники | 7500 | 1 | 7500,0 |  |  |  |  |  |  | 1 | 7500,0 |  | 
5.3 | Приобретение, монтаж и пуско–наладка демеркуризационной установки г.Когалым | бюджет автономного округа | в соответствии с ПСД | 1 | в соответствии с ПСД |  |  |  |  |  |  | 1 | в соответствии с ПСД |  | 
5.4 | Обустройство стационарных пунктов приёма опасных отходов 1-3 класс | муниципальный бюджет | в соответствии с ПСД | 1 | в соответствии с ПСД |  |  |  |  |  |  | 1 | в соответствии с ПСД |  | 
 |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5.5 | Обустройство мобильных пунктов приёма и опасных отходов 1-3 класса | муниципальный бюджет |  | 1 | в соответствии с ПСД |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 
5.6 | Обустройство стационарных пунктов приёма вторичного сырья и опасных отходов | муниципальный бюджет внебюджетные источники | 448,0 | 1 | 448,0 |  |  |  |  |  |  | 1 | 448,0 |  | 

## Slide 64
5.7 | Обустройство мобильных пунктов приёма вторичного сырья и опасных отходов | муниципальный бюджет внебюджетные источники | 392,0 | 1 | 392,0 |  |  |  |  |  |  | 1 | 392,0 | 5 | 1960,0
 | ИТОГО по разделу 5 |  |  |  | 46123,1 |  |  |  |  |  |  |  | 46123,1 |  | 
6 | Экологическое воспитание и образование в области обращения с отходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6.1 | Разработка образовательной программы по формированию цивилизованного отношения к отходам | муниципальный бюджет | в соответствии с ПСД | + |  | + |  | + |  | + |  |  |  |  | 
62 | Регулярное освещение в районных СМИ действий администрации городского в сфере защиты окружающей среды, обращения с отходами, благоустройства и санитарного содержания территорий и объектов. | бюджет автономного округа муниципальный бюджет | в соответствии с ПСД | + |  | + |  | + |  | + |  |  |  |  | 

## Slide 65
6.3 | Информирование населения о вновь вводимых проектах в области обращения с отходами, этапах их внедрения и ожидаемых результатах | бюджет автономного округа муниципальный бюджет | в соответствии с ПСД | + |  | + |  | + |  | + |  |  |  |  | 
 | ИТОГО по разделу 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | ИТОГО |  |  |  | 91384,0 |  | 39980 |  | 41755,0 |  | 35437,0 |  | 208556,0 |  | 
 | В т.ч. | Рекультивация земель, подвергшихся загрязнению отходами производства и потребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5250,0 |  | 
 |  | Приобретение специализированной техники и оборудования по сбору и транспортировке ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43403,0 |  | 
 |  | Приобретение спецтехники для механизированной уборки территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113780,0 |  | 
 |  | Захоронение, обезвреживание , утилизация ТБО и КГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46123,1 |  | 

## Slide 66
БЛАГОДАРЮ
ЗА
ВНИМАНИЕ!